## Slide 1
数制之间的转换

## Slide 2
不同数制之间数的相互转换
非十进制数转换成十进制数的方法是: 将非十进制数按权展开求和。
1.非十进制数转换成十进制数
【例1】
将二进制数 (1101.1)2转换成十进制数
解: (1101.1)2=1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1
=8+4+0+1+0.5
=13.5

## Slide 3
解: (346)8=3×82+4×81+6×80
=192+32+6
=230
解: (2A6.8)16=2×162+10×161+6×160+8×16-1
=512+160+6+0.5
=678.5
【例2】
将八进制数(346)8转换成十进制数
【例3】
将十六进制数(2A6.8)16转换成十进制数

## Slide 4
十进制数转换成非十进制数的方法是: 整数部分的转换采用“除基取余法”；小数部分的转换采用“乘基取整法”
2.十进制数转换成非十进制数
解: 采用“除基取余法”
转换结果是: 20=10100B
【例4】
将十进制数20转换成二进制数

## Slide 5
【例5】
将十进制数20.25转换成二进制数
解: 首先将整数部分20按上述方法转换为二进制数10100B；再将小数部分0.25连续乘以基数2，直到小数部分等于0为止。然后，将每次相乘所得到的数的整数部分按正序从左到右排列:
转换结果是: 20.25=10100.01B

## Slide 6
十进制数0.17的二进制数表示是多少？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 7
八进制数转换成二进制数的方法是: 将每一位八进制数直接写成相应的3位二进制数。
二制数转换成八进制数的方法是: 以小数点为界，向左或向右将每3位二进制数分成一组，如果不足3位，则用0补足。然后，将每一组二进制数直接写成相应的1位八进制数”。
3.非十进制数之间的相互转换
【例6】
将八进制数(425.67)8转换成二进制数
解: (425.67)8=(100 010 101.110 111)2
【例7】
将二进制数(10101111.01101)2转换成八进制数
解: (10101111.01101)2=(010 101 111.011 010)2
=(257.32)8

## Slide 8
十六进制数转换成二进制数的方法是: 将每一位十六进制数直接写成相应的4位二进制数。
二进制数转换成十六进制数的方法是: 以小数点为界，向左或向右将每4位二进制数分成一组，如果不足4位，则用0补足。然后，将每一组二进制数直接写成相应的1位十六进制数。
【例8】
将十六进制数(2C8)16转换成二进制数
解: (2C8) 16 =(0010 1100 1000) 2 =(1011001000) 2
【例9】
将二进制数(1011001.11)2转换成十六进制数
解: (1011001.11)2=(0101 1001.1100)2=(59.C) 16